ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень показателей | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  |
| 2 | Заказчик |  |
| 3 | Вид строительства | Перепланировка |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектирование |
| 5 | Основные требования к проектно-сметной документации (ПСД) | Выполнить план первого этажа с учетом перепланировки и изменяемых частей систем водоснабжения, отопления, электроснабжения. По необходимости лестницы, разрезы, узлы. Подготовить сметную документацию в базе 2001 года, в текущих ценах В ПСД предусмотреть следующие виды работ: замена дверных блоков в помещениях №№ 1-9, 42-45; демонтаж и монтаж перегородок в соответствии с планами № 1 и № 2 (Приложения 1 и 2); замена-настил линолеума (во всех помещениях, за исключением №№ 8, 17, 18, 31, 41, 35-38, 46, 47); ремонт перил на лестничной клетке (помещения №№ 31, 41); шпатлевка, окраска стен (помещения №№ 2, 8, 31, 41); ремонт штукатурки, шпатлевка, масляная окраска участков стен за радиаторами (по необходимости); окрашивание радиаторов и труб металлических систем отопления и водоснабжения; оклеивание стеклообоями под покраску с предварительной расчисткой стен (помещения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 43, 44, 45); окрашивание стеклообоев (все помещения кроме №№ 2, 8, 31, 35-38, 41, 46, 47); окрашивание окон с частичной расчисткой старой краски (во всех помещениях); окрашивание деревянных дверей (все, за исключением вновь устанавливаемых); демонтаж санитарного оборудования (помещения №№ 5, 6); установка санитарного оборудования (помещения №№ №№ 1, 3, 4, 7, 9, 43-45); замена существующего санитарного оборудования ( помещения №№, 16 - 18); устройство систем канализации и водоснабжения (помещения №№ 1, 3, 4, 7, 9, 43-45); замена электрики в части помещений, монтаж электрики во вновь образованных помещениях; замена-установка розеток и выключателей во всех помещениях частичная замена потолочной плитки типа Армстронг (по необходимости), монтаж подвесного потолка типа Армстронг в части помещений (помещения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 43, 44, 45); покраска потолков в помещениях №№ 27 и 32; монтаж светильников подвесных типа Армстронг (помещения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 43, 44, 45); замена точечных светильников подвесных (помещения №№ 17, 18); замена осветительных приборов в помещении № 8 монтаж освещения в помещении № 2 монтаж входной группы (алюминий, ПВХ с остеклением) перед лестничной клеткой (помещения №№ 31, 41) монтаж входной группы (алюминий, ПВХ без остекления) между помещениями №№ 6 и 11) замена деревянных перегородок в санузлах (помещения №№ 17, 18) ремонт крыльца и козырька (вход № II) устройство козырька (вход № III) закладывание и пробивка дверных и оконных проемов с отделкой откосов в соответствии с планами № 1 и № 2 (Приложения 1 и 2) демонтаж и перенос оборудования системы электроснабжения (распределительные электрощитки) перенос труб системы водоснабжения в помещениях №№ 5, 6 устройство распашных решеток на окнах по необходимости установка отбойника на стены в помещениях №№ 5, 6 демонтаж деревянных конструкций (шкафы в помещениях №№ 1, 4, 19, 30 и 34 (частично), стеллажи в помещении № 16, коробы и решетки на системах отопления и водоснабжения, вагонка на стенах) монтаж остекления в помещениях №№ 29 и 45 монтаж противоударного остекления проема между помещениями №№ 23 и 24 ремонт порога в помещении № 7 |
| 6 | Мероприятия | Предусмотреть работы по демонтажу существующего вентиляционного оборудования, перенос распределительных электрических щитков, перенос части системы водоснабжения, канализации и отопления, устанавливаемые розетки – двойные |
| 7 | Особые условия | Проектирование осуществлять с соблюдением существующих норм и требований с учетом назначения здания. Размеры и конфигурация помещений в Приложении 2 даны условно, без учета существующих нормативов. В процессе проектирования учитывать, что несущие конструкции не должны подвергаться изменениям. Выбранные в ходе проектирования материалы согласовать с представителями заказчика. В проектной документации предусмотреть спецификацию применяемых материалов с указанием объемов работ. |

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

1. Приложение 1  Инвентаризационный план

2. Приложение 2  План после перепланировки